## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 · 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ
Το εργαστήριο συντήρησης
και τα εργαλεία του τεχνικού
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Καλωσόρισμα. Σήμερα μπαίνουμε στον ρόλο του τεχνικού: πού δουλεύει, τι χώρο χρειάζεται και ποια εργαλεία χρησιμοποιεί. Στο τέλος της ώρας θα δουλέψετε στον υπολογιστή με φύλλο εργασίας.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Σας έχει χαλάσει ποτέ υπολογιστής ή κινητό;
Πού τον πήγατε – και τι είδατε εκεί;
Πώς ήταν ο χώρος;
Τι έκανε ο τεχνικός;
Τι εργαλεία είδατε;
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
2
Notes: Αφόρμηση (3-5 λεπτά). Αφήστε 2-3 ενήλικες να πουν μια εμπειρία. Κρατήστε στον πίνακα λέξεις-κλειδιά (πάγκος, κατσαβίδια, «δεν μας άφηναν να μπούμε πίσω», κ.λπ.) – θα τις ξαναβρούμε στις επόμενες διαφάνειες.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εργαστηρίου συντήρησης
Να οργανώσετε (σχεδιάσετε) ένα εργαστήριο συντήρησης υπολογιστών
Να αναγνωρίζετε τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιείτε με ασφάλεια
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
3
Notes: Οι στόχοι είναι αυτοί του βιβλίου (1.1). Τονίστε ότι είναι πρακτικοί – έτσι δουλεύει και η αγορά εργασίας.

## Slide 4
Πού υπάρχει εργαστήριο συντήρησης;
Σε κατάστημα υπολογιστών
Τμήμα μιας εταιρείας που πουλάει υπολογιστές (service).
Μέσα σε μεγάλη εταιρεία
Τμήμα υποστήριξης σε τράπεζα, ναυτιλιακή κ.ά. που έχει πολλούς υπολογιστές.
Ανεξάρτητη μικρή εταιρεία
Επιχείρηση που κάνει μόνο υποστήριξη και επισκευές.
Ο ρόλος του εργαστηρίου καθορίζει και τον τρόπο που οργανώνεται.
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
4
Notes: Ρωτήστε: σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις θα θέλατε να δουλέψετε; Ποια διαφορά έχει στην καθημερινότητα;

## Slide 5
Ο χώρος: ελάχιστες προδιαγραφές
Στατικότητα
Μελέτη μηχανικού
Ηλεκτρολογικά
Γείωση, προστασία από ηλεκτροπληξία & κεραυνούς
Έξοδοι κινδύνου
Διάδρομοι πάντα ελεύθεροι
Πυρανίχνευση
Ανίχνευση καπνού/αερίων 24 ώρες
Εξαερισμός
Απαγωγή σκόνης & αναθυμιάσεων
Κλίμα
Σταθερή θερμοκρασία & υγρασία 24ωρο
Φωτισμός
Φυσικός + επιπλέον στον πάγκο
Πρώτες βοήθειες
Κουτί σε εύκολο σημείο
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
5
Notes: Παράγραφος 1.1.1. Συνδέστε με την εμπειρία των μαθητών: ποια από αυτά υπάρχουν στο δικό μας εργαστήριο; (Δείξτε πυροσβεστήρα, έξοδο κινδύνου, κουτί Α΄ βοηθειών αν υπάρχουν.)

## Slide 6
Η διαδρομή ενός υπολογιστή στο service
Υποδοχή πελατών
Χώρος εισερχομένων
Χώρος συντήρησης
Χώρος εξερχομένων
Ο χώρος συντήρησης είναι κλειστός για τους πελάτες (συχνά με τζαμαρία, για να βλέπουν).
Χρειάζονται επίσης: ντουλάπες, εργαλειοθήκες και ράφια · γραφεία · αποθήκες.
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
6
Notes: Αυτό θα το χρειαστούν οι μαθητές του επιπέδου Γ, που θα σχεδιάσουν κάτοψη καταστήματος.

## Slide 7
Τα εργαλεία σε 5 κατηγορίες
Χειρός
κατσαβίδια, πένσες, μυτοτσίμπιδα, κοπτάκια, πρέσα RJ45, Krone, φακός, πεπιεσμένος αέρας
Ηλεκτρικά
πολύμετρο, ελεγκτής δικτύου & τροφοδοτικών, κολλητήρι, φυσητήρας, τρυπάνι
Κάρτες & υλικά δοκιμών
κάρτες γραφικών/δικτύου, δίσκοι, USB, POST card
Λογισμικό διάσωσης
εκκίνηση από USB/DVD για ιούς και χαλασμένους δίσκους
Άλλες συσκευές
φορητός, switch, router ADSL, access point
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
7
Notes: Παράγραφος 1.1.2. Δεν χρειάζεται απομνημόνευση – οι μαθητές θα τα αντιστοιχίσουν στην εφαρμογή. Αν έχετε πραγματικά εργαλεία, περάστε τα από χέρι σε χέρι.

## Slide 8
Το κατσαβίδι: το πιο βασικό εργαλείο
Σταυρός (Phillips)
Η πιο συνηθισμένη βίδα στα κουτιά
Ίσιο (Slotted)
Μία ίσια σχισμή
Ασφαλείας (Security T)
Αστέρι με τρύπα – σε laptop & συσκευές
Δοκιμαστικό
Ανάβει λαμπάκι όταν υπάρχει τάση
Κανόνας: σωστός τύπος και σωστό μέγεθος μύτης. Με λάθος κατσαβίδι «γδέρνουμε» τη βίδα και μπορεί να προκαλέσουμε βλάβη. Το ηλεκτρικό κατσαβίδι δεν είναι απαραίτητο, αλλά κερδίζει χρόνο.
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
8
Notes: 1.1.3.1. Αν γίνεται, δείξτε μια βίδα και δύο κατσαβίδια: ένα που ταιριάζει και ένα που «γλιστράει».

## Slide 9
Πένσες, μυτοτσίμπιδα και πρέσα
Πένσα
Κρατάμε, λυγίζουμε, κόβουμε
Μυτοτσίμπιδο
Πιάνουμε μικρά κομμάτια σε στενά σημεία (π.χ. jumper)
Απογυμνωτής / κοπτάκι
Βγάζουμε τη μόνωση, κόβουμε καλώδια
Πρέσα RJ45
Φτιάχνουμε καλώδιο δικτύου στο μήκος που θέλουμε
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
9
Notes: 1.1.3.2 και 1.1.3.3. Τα εργαλεία αυτά κρατούν, κόβουν και απογυμνώνουν.

## Slide 10
Φτιάχνουμε καλώδιο δικτύου UTP
1
Κόβουμε το μήκος που θέλουμε + ~10 εκ. περιθώριο
2
Απογυμνώνουμε την εξωτερική μόνωση (~2 εκ.)
3
Ισιώνουμε και βάζουμε τα 8 καλωδιάκια στη σειρά του προτύπου
4
Τα κόβουμε ίσια, να μείνει ~1 εκ.
5
Τα σπρώχνουμε μέσα στο βύσμα RJ45 μέχρι τέρμα
6
Πρεσάρουμε και ελέγχουμε με ελεγκτή καλωδίων
Σειρά T568B (θέσεις 1 → 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
Άσπρα-ριγέ στις μονές θέσεις. Το T568A αλλάζει μεταξύ τους το πορτοκαλί και το πράσινο ζευγάρι.
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
10
Notes: Διαδικασία τερματισμού UTP (1.1.3.3). Κράτημα βύσματος: κλιπ από κάτω, επαφές προς εμάς → θέση 1 αριστερά. Αν τα άκρα έχουν ίδιο πρότυπο (Β-Β) το καλώδιο είναι «ευθύ»· Α-Β είναι «χιαστί» (crossover) – αναφορά για τους πιο έμπειρους.

## Slide 11
Όταν ο υπολογιστής δεν ξεκινά
Λογισμικό διάσωσης
Ξεκινά από USB ή DVD, χωρίς τα Windows
Καθαρίζει ιούς, σώζει αρχεία, ελέγχει δίσκους
Βιβλίο: Trinity, Hiren's Boot CD, Parted Magic, Kaspersky Rescue Disk
Κάρτα ελέγχου POST
Μπαίνει σε υποδοχή της μητρικής
Δείχνει κωδικό για το σημείο όπου «κολλάει» ο αρχικός έλεγχος (POST)
Χρήσιμη όταν δεν έχουμε ούτε εικόνα
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
11
Notes: Οι έμπειροι μαθητές στο επίπεδο Γ θα ψάξουν σύγχρονα εργαλεία διάσωσης και πώς φτιάχνεται bootable USB (π.χ. με Rufus).

## Slide 12
Ώρα για το φύλλο εργασίας 1
Ανοίξτε: Ώρα1_Φύλλο_Εργασίας.docx και Ώρα1_Εφαρμογή_Εργαλεία.html
Α
Ξεκινάω
Όλοι ξεκινούν από εδώ. Αντιστοίχιση εργαλείων, αναζήτηση εικόνων, σωστό/λάθος.
Β
Προχωράω
Καλώδιο T568B στην εφαρμογή, έρευνα τιμών εργαλείων, POST card.
Γ
Πρόκληση
Σενάρια τεχνικού, κάτοψη καταστήματος, bootable USB διάσωσης.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 1.1 · Το εργαστήριο συντήρησης υπολογιστικών συσκευών
12
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 13
Ανακεφαλαίωση
Εργαστήριο = ασφαλής, οργανωμένος χώρος με ζώνες
Σωστό εργαλείο για κάθε δουλειά
Καλώδιο UTP: σειρά T568B, πρέσα, έλεγχος
Ερώτηση εξόδου: Αν ανοίγατε αύριο δικό σας μικρό service, ποια 3 εργαλεία θα αγοράζατε πρώτα και γιατί;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας. Επόμενη ώρα: μέτρα ασφαλείας.