## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 · 2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ
Μέτρα ασφαλείας υγείας,
εξοπλισμού και χώρου
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα: ξέρουμε τον χώρο και τα εργαλεία – τώρα μαθαίνουμε να δουλεύουμε με ασφάλεια για εμάς, για τον εξοπλισμό και για τον χώρο.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Σας έχει «τινάξει» ποτέ η πόρτα του αυτοκινήτου ή ένα πόμολο, χωρίς να υπάρχει ρεύμα;
Αυτό είναι στατικός ηλεκτρισμός. Εμάς απλώς μας ενοχλεί. Ένα τσιπ μνήμης ή έναν επεξεργαστή μπορεί να τον καταστρέψει.
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
2
Notes: Αφόρμηση (3-5 λεπτά). Σχεδόν όλοι οι ενήλικες το έχουν ζήσει. Ρωτήστε πότε συμβαίνει πιο συχνά (ξηρός καιρός, μοκέτα, συνθετικά ρούχα).

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να απαριθμείτε τα μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο
Να αναγνωρίζετε τους κινδύνους στον χώρο εργασίας
Να προστατεύετε τον εξοπλισμό από στατικό ηλεκτρισμό και διακοπές ρεύματος
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
3
Notes: Στόχοι ενότητας 1.2.

## Slide 4
Τρία είδη ασφάλειας
Υγείας
Προστατεύουμε τον εαυτό μας: ηλεκτροπληξία, κοψίματα, εγκαύματα, τραυματισμοί.
Εξοπλισμού
Προστατεύουμε τα εξαρτήματα: στατικός ηλεκτρισμός, διακοπές και υπερτάσεις ρεύματος.
Χώρου
Προστατεύουμε όλους: φωτιά, σεισμός, σωστή διαχείριση αποβλήτων.
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
4
Notes: Ο «χάρτης» της ώρας: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.

## Slide 5
Ασφάλεια υγείας: οι κανόνες του πάγκου
Βγάζω ρολόι, κοσμήματα, φαρδιά ρούχα
Βγάζω ρεύμα και καλώδια πριν ανοίξω
Καλύπτω με ταινία τις κοφτερές άκρες
Δεν αγγίζω θερμά μέρη εκτυπωτών
Μακριά από ανεμιστήρες σε λειτουργία
Όχι φαγητό και ποτό στον πάγκο
Καθαρός χώρος, μαζεμένα καλώδια
Σηκώνω βάρη με λυγισμένα γόνατα
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
5
Notes: 1.2.1. Επίσης: πυροσβεστήρας και σχέδιο εκκένωσης, κουτί πρώτων βοηθειών. Αν σηκώνουμε κάτι πολύ βαρύ, ζητάμε βοήθεια.

## Slide 6
ΠΟΤΕ δεν ανοίγουμε
τροφοδοτικό ή οθόνη
…ακόμα κι αν είναι βγαλμένα από την πρίζα.
Γιατί; Μέσα έχουν πυκνωτές, που λειτουργούν σαν μικρές «μπαταρίες» και κρατούν επικίνδυνο ηλεκτρικό φορτίο για πολλή ώρα.
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
6
Notes: Το πιο σημαντικό μήνυμα της ώρας για την προσωπική ασφάλεια. Ένα χαλασμένο τροφοδοτικό αντικαθίσταται, δεν επισκευάζεται στον πάγκο.

## Slide 7
Τι είναι ο στατικός ηλεκτρισμός;
Είναι ηλεκτρικό φορτίο που μαζεύεται σε ένα σώμα, όταν τα άτομά του κερδίζουν ή χάνουν ηλεκτρόνια.
Το φορτίο «περιμένει» να αγγίξουμε κάτι αγώγιμο.
Πώς δημιουργείται;
Τριβή (περπάτημα σε μοκέτα, ρούχα)
Γρήγορη μεταφορά θερμότητας
Ακτινοβολία (UV, ακτίνες Χ, ισχυρά μαγνητικά πεδία)
Κοπή μεταλλικών φύλλων
Επαγωγή (κοντά σε φορτισμένο σώμα)
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
7
Notes: 1.2.2.1. Η τριβή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία στην καθημερινότητα.

## Slide 8
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD)
Το φορτίο περνά από το σώμα μας στο εξάρτημα – η θερμότητα που αναπτύσσεται καίει μικροσκοπικές επαφές στο τσιπ.
~3.000 V
Από εκεί και πάνω νιώθουμε τη σπίθα
δεκάδες V
Αρκούν για να χαλάσουν ένα ευαίσθητο εξάρτημα
αργότερα
Η βλάβη μπορεί να φανεί μέρες μετά
Δηλαδή: μπορεί να χαλάσουμε ένα εξάρτημα χωρίς να νιώσουμε τίποτα.
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
8
Notes: 1.2.2.2. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά (συνήθεις τιμές από τη βιβλιογραφία ESD) – το βασικό μήνυμα είναι ότι η ζημιά γίνεται σε τάσεις που δεν αντιλαμβανόμαστε. Η καθυστερημένη βλάβη (latent failure) είναι θέμα για το επίπεδο Γ.

## Slide 9
Πώς προστατεύουμε τα εξαρτήματα
Βασική αρχή: το σώμα μας να μην έχει φορτίο (γείωση ή ιονισμός).
Αντιστατικό βραχιόλι
Κλιπ στο μεταλλικό κουτί ή στη γείωση του πάγκου
Αντιστατική επιφάνεια
Πατάκι πάγκου συνδεδεμένο στη γείωση
Αντιστατικές σακούλες
Εκεί φυλάμε μνήμες, κάρτες, δίσκους
Ρούχα, γάντια, υποδήματα
Αντιστατικά – όχι συνθετικά
Αγώγιμο δάπεδο
Όχι μοκέτα στο εργαστήριο
Κρατάμε από τις άκρες
Δεν αγγίζουμε επαφές και τσιπ
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
9
Notes: 1.2.2.2. Το «κρατάμε από τις άκρες» είναι καλή πρακτική που συμπληρώνει το βιβλίο. Αν υπάρχει αντιστατικό βραχιόλι στο εργαστήριο, δείξτε πού μπαίνει το κλιπ.

## Slide 10
UPS: αδιάλειπτη παροχή ενέργειας
Δίνει ρεύμα όταν κοπεί
Μέχρι να έρθει γεννήτρια, να επανέλθει το ρεύμα ή να κλείσουμε σωστά
Προστατεύει
Από υπερτάσεις και πτώσεις τάσης
Φιλτράρει
Δίνει «καθαρό» ρεύμα στα 50–60 Hz
Κόκκινες πρίζες
Είναι συνδεδεμένες σε UPS. Ένα UPS για όλο τον χώρο θα κόστιζε πολύ.
Για τους πιο έμπειρους
Offline (standby) – οικονομικό
Line-interactive – ρυθμίζει την τάση
Online (διπλής μετατροπής) – για servers
Η κεντρική προστασία από υπερτάσεις και κεραυνούς γίνεται στον ηλεκτρικό πίνακα.
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
10
Notes: 1.2.2.3. Οι τύποι UPS δεν είναι στο βιβλίο – είναι επέκταση για όσους θα κάνουν τον υπολογιστή UPS (επίπεδο Γ). Τονίστε: ο εκτυπωτής laser δεν συνδέεται σε UPS.

## Slide 11
Ασφάλεια χώρου
Πυρασφάλεια
Πυροσβεστήρας σε εμφανές σημείο
Σχέδιο εκκένωσης, ελεύθερες έξοδοι
Όχι νερό σε ηλεκτρική φωτιά
Όχι πολύπριζο σε πολύπριζο
Σεισμός
Στερεωμένα ράφια και ντουλάπια
Τα βαριά στα χαμηλά ράφια
Σκύψε – Κάλυψε – Κρατήσου
Γνωρίζω το σημείο συγκέντρωσης
Απόβλητα
Μπαταρίες σε κάδους ανακύκλωσης μπαταριών
Ηλεκτρονικά (ΑΗΗΕ) σε ειδικούς κάδους
Toner/μελάνια επιστρέφονται για ανακύκλωση
Ποτέ στα κοινά σκουπίδια
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
11
Notes: 1.2.3 (πυρασφάλεια, σεισμός, διαχείριση αποβλήτων). Συμπληρώστε με ό,τι ισχύει στο σχολείο: πού είναι ο πυροσβεστήρας, ποια είναι η οδός διαφυγής, πού είναι το σημείο συγκέντρωσης. Στην Ελλάδα: ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών (Ανακύκλωση Συσκευών) και μπαταριών (ΑΦΗΣ) – θα το ψάξουν στο φύλλο εργασίας.

## Slide 12
Ώρα για το φύλλο εργασίας 2
Ανοίξτε: Ώρα2_Φύλλο_Εργασίας.docx και Ώρα2_Εφαρμογή_Ασφάλεια.html
Α
Ξεκινάω
Όλοι ξεκινούν από εδώ. «Ασφαλές ή επικίνδυνο;», αντιστατικό βραχιόλι, σωστό/λάθος.
Β
Προχωράω
Βρες τους 8 κινδύνους, πού ανακυκλώνω, οδηγίες για σεισμό.
Γ
Πρόκληση
Υπολογισμός UPS και επιλογή μοντέλου, κανονισμός εργαστηρίου.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 1.2 · Μέτρα ασφαλείας υγείας, εξοπλισμού και χώρου
12
Notes: ≈20 λεπτά. Όπως και στην 1η ώρα: βοηθήστε πρώτα όσους δυσκολεύονται.

## Slide 13
Ανακεφαλαίωση
Πρώτα η δική μας ασφάλεια: ρεύμα έξω, ποτέ ανοιχτό τροφοδοτικό
ESD: βραχιόλι, αντιστατικά, κρατάμε από τις άκρες
UPS για τα κρίσιμα, ελεύθερες έξοδοι, σωστή ανακύκλωση
Ερώτηση εξόδου: Ποιον κανόνα ασφαλείας δεν ξέρατε πριν από σήμερα και θα τον εφαρμόσετε και στο σπίτι;
Notes: Ολοκλήρωση Κεφαλαίου 1. Επόμενο κεφάλαιο: το υλικό των επιτραπέζιων υπολογιστών.