## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · 7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ · §2.7
Μέσα αποθήκευσης
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα και παρουσίαση του θέματος.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Πού είναι αποθηκευμένες οι φωτογραφίες σας; Κι αν αύριο χαλάσει η συσκευή;
Σε δίσκο;
Σε κάρτα μνήμης;
Στο cloud;
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
2
Notes: Συζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας – θα επανέλθει στην ερώτηση εξόδου.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να αναφέρετε τις τεχνολογίες αποθήκευσης και τα χαρακτηριστικά τους
Να περιγράφετε πώς λειτουργούν δίσκοι, οπτικά μέσα και μνήμες flash
Να συνδέετε και να στερεώνετε δίσκους IDE και SATA
Να ελέγχετε στο BIOS/UEFI ότι αναγνωρίστηκε ο δίσκος
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
3
Notes: Στόχοι §2.7.

## Slide 4
Τρεις τεχνολογίες αποθήκευσης
Μέσα αποθήκευσης = η δευτερεύουσα μνήμη του υπολογιστή (σε αντίθεση με την κύρια μνήμη RAM).
Μαγνητικά
Σκληροί δίσκοι (και οι παλιές δισκέτες): πλάκες με μαγνητική επίστρωση.
Οπτικά
CD, DVD, Blu-ray: μια ακτίνα λέιζερ ανακλάται στην επιφάνεια του δίσκου.
Ειδικές μνήμες (flash)
SSD, USB flash, κάρτες μνήμης: κανένα μηχανικό μέρος.
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
4
Notes: Οι δισκέτες αναφέρονται πια μόνο ως ιστορία.

## Slide 5
Ο σκληρός δίσκος (HDD)
Μέρη
Πλάκες (platters) με μαγνητική επίστρωση
Κεφαλές: ηλεκτρομαγνήτες που γράφουν και διαβάζουν
Απόσταση κεφαλής–πλάκας ≈ 100 nm
Βραχίονες που μετακινούν τις κεφαλές
Οργάνωση
Τροχιές (tracks): ομόκεντροι κύκλοι – η 0 είναι η εξωτερική
Τομείς (sectors): το μικρότερο τμήμα (512 byte – 2 KB)
Συστοιχίες (clusters): το μικρότερο κομμάτι που δεσμεύεται για ένα αρχείο
Χωρητικότητα σε GB / TB · διασύνδεση IDE/PATA, SATA, SCSI
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
5
Notes: Ένα μεγάλο αρχείο πιάνει πολλές συστοιχίες, όχι απαραίτητα συνεχόμενες.

## Slide 6
Οπτικοί δίσκοι: ίδιο μέγεθος, άλλη χωρητικότητα
800 MB
CD (έως)
4,7 / 8,5 GB
DVD (μονό / διπλό επίπεδο)
25 – 128 GB
Blu-ray (25 / 50 / 100 / 128 GB, 1 έως 4 επίπεδα)
Το είδος του λέιζερ και του δίσκου καθορίζει τη χωρητικότητα.
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
6

## Slide 7
Ειδικές μνήμες (flash)
SSD
Χωρίς μηχανικά μέρη
Πολύ γρήγοροι, ελαφριοί, χαμηλή κατανάλωση
Στο βιβλίο: σύνδεση SATA, συνήθως ως δίσκος εκκίνησης λόγω κόστους
USB flash και κάρτες μνήμης
Μικρό μέγεθος, χαμηλή τιμή και κατανάλωση
Ρεύμα από τη θύρα USB (5 V)
Κάρτες σε κινητά, κάμερες, Raspberry Pi
Εμφανίζονται ως «αφαιρούμενοι δίσκοι»
Πάντα ασφαλής αφαίρεση!
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
7
Notes: Windows: εικονίδιο → «Εξαγωγή». Linux: δεξί κλικ → Eject. Αλλιώς κίνδυνος απώλειας δεδομένων.

## Slide 8
Διασύνδεση: IDE/PATA και SATA
IDE / PATA (παλιό)
Ρεύμα: Molex · δεδομένα: φαρδιά καλωδιοταινία
Έως 2 συσκευές σε κάθε καλώδιο
MASTER (κύρια) και SLAVE με jumpers
Μόνη συσκευή στο καλώδιο → MASTER
Cable Select: καλώδιο 80 αγωγών (όχι 40)
SATA
Σύνδεσμοι σε σχήμα «Γ» – μπαίνουν μόνο με έναν τρόπο
Μία συσκευή ανά καλώδιο, χωρίς MASTER/SLAVE
Λεπτό καλώδιο → καλύτερη ροή αέρα
Hot plugging: σύνδεση χωρίς σβήσιμο
Παλιό τροφοδοτικό; Μετατροπέας Molex → SATA
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
8
Notes: Κάποια καλώδια δεδομένων SATA έχουν ασφάλεια ώστε να μη βγαίνουν κατά λάθος.

## Slide 9
Εγκατάσταση δίσκου SATA
1
Τοποθετούμε τη μονάδα στη θέση της (κούμπωμα, συρτάρι ή βίδες)
2
Τη στερεώνουμε – λαστιχένια στηρίγματα απορροφούν τους κραδασμούς
3
Συνδέουμε το καλώδιο ρεύματος SATA
4
Συνδέουμε το καλώδιο δεδομένων SATA στη μονάδα και στη μητρική
5
Ανοίγουμε τον υπολογιστή
6
Ελέγχουμε στο BIOS/UEFI ότι αναγνωρίστηκε ο δίσκος
eSATA
SATA για εξωτερικούς δίσκους
Τουλάχιστον 3 φορές πιο γρήγορο από USB 2 (βιβλίο)
Χρειάζεται δικό του τροφοδοτικό
Σε εταιρείες όπου το USB είναι κλειστό για ασφάλεια
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
9
Notes: Πάντα πρώτα ρεύμα έξω και γείωση (§2.2).

## Slide 10
Το βιβλίο (2015) και σήμερα
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Τι ισχύει σήμερα;
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
«Η μόνη διασύνδεση σήμερα είναι η SATA»
Οι περισσότεροι SSD είναι M.2 NVMe (PCIe), πολλές φορές ταχύτεροι
SSD μόνο για εκκίνηση, λόγω κόστους
Ο SSD είναι συνήθως ο κύριος δίσκος· HDD για μεγάλο αρχείο
Δίσκοι 512 GB – 3 TB
HDD άνω των 20 TB · SSD συνήθως 0,5–4 TB
eSATA
USB 3.x / USB‑C και Thunderbolt
Οπτικός οδηγός σε κάθε υπολογιστή
Σπάνιος· λογισμικό από USB ή το διαδίκτυο
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
10

## Slide 11
Ώρα για το φύλλο εργασίας 7
Ανοίξτε: Κεφ2_Ώρα7_Φύλλο_Εργασίας.docx και Κεφ2_Ώρα7_Εφαρμογή_Αποθήκευση.html
Α
Ξεκινάω
Μαγνητικό, οπτικό ή flash; Οι δίσκοι του υπολογιστή σου, ασφαλής αφαίρεση.
Β
Προχωράω
Ορολογία, IDE/SATA σενάρια, Διαχείριση Δίσκων, τιμή ανά GB.
Γ
Πρόκληση
Υπολογισμοί χωρητικότητας και χρόνου, ταχύτητες σήμερα, υγεία δίσκου.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 2.7 · Μέσα αποθήκευσης
11
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 12
Ανακεφαλαίωση
Μαγνητικά, οπτικά και flash μέσα αποθήκευσης
HDD: πλάκες, κεφαλές, τροχιές, τομείς, συστοιχίες
SATA: σχήμα «Γ», χωρίς MASTER/SLAVE, hot plugging
Ερώτηση εξόδου: Πού θα κρατούσατε αντίγραφο ασφαλείας των οικογενειακών σας φωτογραφιών και γιατί;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας.