## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 · ΩΡΑ 4
Μεθοδολογία: σκέψου σαν τεχνικός
Ο καλός τεχνικός δεν μαντεύει. Ελέγχει.
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτυακών Υποδομών · Βιβλίο σελ. 11–15
Notes: Στόχος: να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της τεχνικής υποστήριξης (τρίτος στόχος του κεφαλαίου).

## Slide 2
ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ;
«Δεν ανοίγει». Τι ελέγχεις πρώτα;
Α
Αλλάζω τη μητρική πλακέτα
150 € και 2 ώρες δουλειά
Β
Ξαναβάζω Windows από την αρχή
Χάνονται και τα αρχεία του πελάτη
Γ
Κοιτάζω αν είναι στην πρίζα
0 € και 10 δευτερόλεπτα
Κανόνας: ξεκινάμε από τον πιο απλό και φθηνό έλεγχο και προχωράμε βήμα-βήμα.
Notes: Ψηφοφορία με χέρια πριν δείξετε κόστος/χρόνο (οι γραμμές με χρώμα). Συζητήστε: πόσες φορές το πρόβλημα ήταν «το καλώδιο»;

## Slide 3
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ (FLOW CHART)
Τέσσερα σχήματα, όλη η λογική
Αρχή / Τέλος
Ερώτηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ενέργεια
Βέλος: ροή
Γιατί το χρησιμοποιούμε; Ακόμη και ένας άπειρος τεχνικός λύνει ένα άγνωστο πρόβλημα αν ακολουθήσει τις ερωτήσεις με τη σειρά. Στο Internet υπάρχουν έτοιμα διαγράμματα για τα περισσότερα συχνά προβλήματα (σελ. 11–12).
Notes: Σελ. 11–12: τα διαγράμματα ροής ως μέθοδος υποστήριξης. Στο Επίπεδο 1 του ΦΕ4 θα ψάξουν μόνοι τους τι σημαίνει κάθε σχήμα.

## Slide 4
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΧ. 1.2)
«Μαύρη οθόνη»
Μαύρη οθόνη
Ανάβει το λαμπάκι της οθόνης;
ΝΑΙ
Είναι το καλώδιο στη σωστή υποδοχή;
ΝΑΙ
Δουλεύει με άλλη οθόνη;
ΟΧΙ
Ρεύμα / κουμπί οθόνης
ΟΧΙ
Συνδέω σωστά το καλώδιο
ΝΑΙ
Χάλασε η οθόνη
ΟΧΙ
Έλεγχος κάρτας γραφικών
Κάθε ερώτηση «κόβει» τα πιθανά αίτια στη μέση. Σε 3 ερωτήσεις ξέρεις πού είναι η βλάβη.
Notes: Απλοποιημένη εκδοχή του Σχ. 1.2 του βιβλίου (κάρτα γραφικών και οθόνη). Περάστε το μαζί με την τάξη με ένα σενάριο: «μετακομίσαμε τον υπολογιστή και η οθόνη είναι μαύρη». Το ίδιο σενάριο υπάρχει στον προσομοιωτή.

## Slide 5
ΣΕΛ. 12–15
Πού ψάχνει ο τεχνικός (όταν δεν ξέρει)
Google: "No bootable device found"
# ψάχνω το μήνυμα λάθους αυτούσιο,
# μέσα σε εισαγωγικά
Έτοιμα διαγράμματα ροής
π.χ. fonerbooks.com/pcrepair.htm
Συχνά μηνύματα λάθους & FAQ
ανά λειτουργικό, λογισμικό, υλικό
Αγγλικά + Google Μετάφραση
τα περισσότερα είναι στα αγγλικά
Χρήσιμη λέξη: motherboard = μητρική, power supply = τροφοδοτικό, hard drive = σκληρός δίσκος, graphics card = κάρτα γραφικών.
Notes: Σελ. 12–15: σελίδες με διαγράμματα ροής, FAQ και συχνά μηνύματα λάθους. Το βιβλίο τονίζει ότι είναι στα αγγλικά, άρα χρειάζονται τα αγγλικά ονόματα των εξαρτημάτων και η Google Μετάφραση. Δείξτε ζωντανά: δεξί κλικ → Μετάφραση στα Ελληνικά.

## Slide 6
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Φύλλο Εργασίας 4: διαλέγεις τον ρυθμό σου
Επίπεδο 1 · Ξεκινάω
για όλους
Προσομοιωτής: σενάρια 1–2 με διάγραμμα ροής
Τα σχήματα του διαγράμματος
Επίπεδο 2 · Προχωράω
όταν τελειώσεις το 1
Σενάρια 3–5 «για ειδικούς»
Ψάχνω ένα μήνυμα λάθους (αγγλικά)
Επίπεδο 3 · Πρόκληση
για όσους θέλουν παραπάνω
Σχεδιάζω δικό μου διάγραμμα ροής
Το δοκιμάζω σε συμμαθητή
Αρχεία: ΦΕ4 (Word) + πρόγραμμα diagnosi_vlavon.html · Αποθήκευση: Ctrl + S → ΦΕ4_Επώνυμο
Notes: Ο προσομοιωτής μετρά ελέγχους και λάθη. Στα σενάρια 3–5 τονίστε ότι οι άχρηστοι έλεγχοι «κοστίζουν» χρόνο στον πελάτη. Δραστηριότητα 3 του βιβλίου.

## Slide 7
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ποιος έλεγχος στα σενάρια ήταν «χάσιμο χρόνου»; Γιατί ο τεχνικός ξεκινά από το ρεύμα και τα καλώδια;
Την επόμενη φορά: Συμβόλαια υποστήριξης: πόσο κοστίζει η τεχνική υποστήριξη και ανακεφαλαίωση του κεφαλαίου.
Notes: Συζήτηση και σύνδεση με το Κεφάλαιο 2 (προβλήματα υλικού), όπου θα δούμε τα διαγράμματα στην πράξη.