## Slide 1
Γ΄ ΕΠΑ.Λ. · ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτυακών Υποδομών
Ή αλλιώς: πώς γίνεσαι αυτός που φωνάζουν όταν «κάτι δεν δουλεύει».
C:\> ping μάθημα_1
Notes: Καλωσόρισμα. Ρωτήστε: ποιος έχει φτιάξει ποτέ υπολογιστή φίλου ή συγγενή; Ποιος έχει πει «κάνε επανεκκίνηση»; Αυτό είναι ήδη τεχνική υποστήριξη. Σήμερα βλέπουμε τι θα μάθουμε όλη τη χρονιά.

## Slide 2
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ HELP DESK
Τα 4 τηλεφωνήματα κάθε μέρας
«Πάτησα το κουμπί και δεν ανοίγει τίποτα!»
Κεφ. 2 · Υλικό
«Βγάζει παράθυρα μόνο του και σέρνεται»
Κεφ. 3 · Λογισμικό
«Δεν έχω ίντερνετ – αλλά το Wi-Fi δείχνει συνδεδεμένο»
Κεφ. 4 · Δίκτυα
«Κανείς στο γραφείο δεν μπορεί να τυπώσει»
Κεφ. 5 · Servers
Notes: Διαβάστε τα «τηλεφωνήματα» με ύφος πελάτη. Ρωτήστε: ποιο θα ελέγχατε πρώτο; Κάθε κάρτα αντιστοιχεί σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου – έτσι είναι δομημένη όλη η ύλη.

## Slide 3
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
5 κεφάλαια, από το καλώδιο ως τον server
ΚΕΦ. 1
Τρόποι & μεθοδολογία υποστήριξης
ΚΕΦ. 2
Προβλήματα υλικού
ΚΕΦ. 3
Λογισμικό & δεδομένα
ΚΕΦ. 4
Υποστήριξη δικτύων
ΚΕΦ. 5
Διαχείριση servers
Η λογική: πρώτα μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε σαν τεχνικοί, μετά πάμε προς τα πάνω – λογισμικό, δίκτυο, servers.
Notes: Ο χάρτης όλης της χρονιάς. Τονίστε ότι είναι «μαθημα εργαστηριακό»: σε κάθε κεφάλαιο θα λύνουμε πραγματικά σενάρια βλαβών.

## Slide 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σκέψου σαν τεχνικός – μην μαντεύεις
Απομακρυσμένη υποστήριξη
Φτιάχνεις υπολογιστή σε άλλη πόλη με TeamViewer / AnyDesk – ο χρήστης σου λέει μόνο ένα ID.
Μεθοδολογία & διαγράμματα ροής
Βήμα-βήμα έλεγχος: «Ανάβει η οθόνη; → Ναι / Όχι». Λιγότερη τύχη, περισσότερη λογική.
Συμβόλαια υποστήριξης (SLA)
Ο πελάτης πληρώνει για απόκριση σε 4, 12, 24 ή 48 ώρες. Ο χρόνος είναι χρήμα.
Π.χ. «Μαύρη οθόνη»
Ανάβει το LED της οθόνης;
Είναι σωστό το καλώδιο/είσοδος;
Δοκιμή με άλλη οθόνη
Έλεγχος κάρτας γραφικών
Notes: Κεφ. 1: τρόποι υποστήριξης (επιτόπια, τηλεφωνική, απομακρυσμένη), μεθοδολογία, συμβόλαια και χρόνοι απόκρισης. Δραστηριότητα βιβλίου: σύνδεση με TeamViewer σε άλλον υπολογιστή του εργαστηρίου. Πείτε: ο καλός τεχνικός ακολουθεί διαδικασία, δεν «σκαλίζει».

## Slide 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · ΥΛΙΚΟ
«Δεν ανοίγει!» – η ιατροδικαστική του PC
Με ένα πολύμετρο ελέγχεις το τροφοδοτικό:
3.3V
καλώδιο πορτοκαλί
5V
καλώδιο κόκκινο
12V
καλώδιο κίτρινο
Φουσκωμένοι πυκνωτές στη μητρική = σίγουρη ζημιά
Μνήμες RAM δοκιμή μία-μία σε κάθε υποδοχή
Λυγισμένα pins στον επεξεργαστή
Το «ακτινογραφικό» μας
HWiNFO / Speccy
τι έχει μέσα, θερμοκρασίες
Benchmark (PassMark)
πού «κολλάει» το σύστημα
Bootable USB εργαλείων
διάσωση όταν τα Windows δεν ξεκινούν
Notes: Κεφ. 2: γενικά, προβλήματα συσκευών (τροφοδοσία, μητρική, CPU, μνήμη, δίσκοι, περιφερειακά), προβλήματα servers σε Windows Server / Ubuntu Server, σενάρια συντήρησης. Αν υπάρχει παλιό τροφοδοτικό ή μητρική στο εργαστήριο, δείξτε το. Ιδέα: όλοι τρέχουν Speccy/HWiNFO και συγκρίνουν τα PC τους.

## Slide 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 · ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το πιο πολύτιμο κομμάτι: τα αρχεία σου
Εκκίνηση & BIOS
Όταν τα Windows «κολλάνε» στο λογότυπο
Βελτιστοποίηση
Αργό σύστημα, εφαρμογές που κρασάρουν
Κακόβουλο λογισμικό
Antivirus, πολιτικές ασφαλείας, firewall
Επαναφορά & ανάκτηση
System Restore, ανάκτηση σβησμένων αρχείων
Ο κανόνας 3-2-1
3
αντίγραφα των δεδομένων
2
διαφορετικά μέσα (δίσκος, USB…)
1
εκτός σπιτιού / στο cloud
Notes: Κεφ. 3: αναβάθμιση BIOS, προβλήματα εκκίνησης Λ.Σ., βελτιστοποίηση, προβλήματα εφαρμογών, υποστήριξη σε εφαρμογές γραφείου, antivirus, πολιτικές ασφαλείας, τείχος προστασίας, αντίγραφα ασφαλείας, επαναφορά συστήματος, ανάκτηση δεδομένων, απομακρυσμένη παρακολούθηση. Ερώτηση: αν σας κλέψουν σήμερα το κινητό, τι χάνετε για πάντα; Εκεί «πιάνει» ο κανόνας 3-2-1 (ransomware = ο λόγος που υπάρχει).

## Slide 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 · ΔΙΚΤΥΑ
«Δεν έχω ίντερνετ» – ανεβαίνουμε τη σκάλα
1. Καλώδιο / Wi-Fi
Είναι φυσικά συνδεδεμένο;
2. IP (DHCP)
Πήρε σωστή διεύθυνση;
3. Router / Gateway
Φτάνω ως τον router;
4. DNS
Μεταφράζονται τα ονόματα;
C:\> ipconfig
# ποια IP έχω;
C:\> ping 8.8.8.8
# υπάρχει σύνδεση;
C:\> tracert google.com
# από πού περνάω;
C:\> nslookup ebooks.edu.gr
# δουλεύει το DNS;
Notes: Κεφ. 4: προβλήματα δικτυακών υποδομών, επικοινωνία σε επίπεδο IP, DHCP, DNS (η μεγαλύτερη ενότητα), προβλήματα από λογισμικό ασφαλείας, κακόβουλο λογισμικό, δικτυακοί πόροι. Ζωντανά: ανοίξτε cmd και τρέξτε ipconfig και ping μπροστά τους. Η «σκάλα» διαβάζεται από κάτω προς τα πάνω.

## Slide 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 · SERVERS
Πίσω από κάθε γραφείο κρύβεται ένας server
Κονσόλα διαχείρισης
Το «πιλοτήριο» του λειτουργικού
Event Viewer
Το «μαύρο κουτί»: τι έγινε και πότε
DHCP server
Μοιράζει IP σε όλους αυτόματα
Print server
Ένας εκτυπωτής, 30 χρήστες
Mail server
Γιατί δεν έφτασε το email;
Κόλπο επαγγελματία: πριν αλλάξεις οτιδήποτε, άνοιξε το Event Viewer – συνήθως το πρόβλημα έχει ήδη καταγραφεί εκεί.
Notes: Κεφ. 5: υποστήριξη εξυπηρετητών, κονσόλα διαχείρισης, επόπτης συμβάντων σε Windows, διαχείριση DHCP servers, print servers, mail servers. Σύνδεση με το σχολείο: ποιος μοιράζει IP στο εργαστήριό μας; Ποιος server εξυπηρετεί τους εκτυπωτές;

## Slide 9
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ
Δεξιότητες που ζητάει η αγορά
Help Desk / IT Support
Η πιο συχνή πρώτη δουλειά στην πληροφορική
Τεχνικός Η/Υ & δικτύων
Καταστήματα, συνεργεία, εταιρείες, σχολεία
System Admin
Το επόμενο σκαλοπάτι – servers & ασφάλεια
Στο εργαστήριο θα…
συνδεθούμε απομακρυσμένα σε άλλο PC
«ακτινογραφήσουμε» τα PC μας
κυνηγήσουμε προβλήματα δικτύου
στήσουμε backup & επαναφορά
λύσουμε σενάρια βλαβών «σαν πελάτες»
Notes: Σύνδεση με την αγορά εργασίας: οι ρόλοι IT support είναι από τους πιο διαθέσιμους για αποφοίτους ΕΠΑΛ. Αναφέρετε ότι υπάρχουν και διεθνείς πιστοποιήσεις (π.χ. CompTIA A+) για όποιον θέλει να το πάει παραπέρα.

## Slide 10
Πρώτη αποστολή – τώρα!
1. Win + R → γράψτε cmd
2. C:\> ipconfig
3. Βρείτε: IPv4 & Default Gateway
4. C:\> ping <το gateway>
Ερώτηση για όλους
Έχουν όλοι οι υπολογιστές του εργαστηρίου το ίδιο gateway; Γιατί;
Ό,τι δεν δουλεύει, το λύνουμε μαζί. Καλή χρονιά!
Notes: Μικρή δραστηριότητα 5 λεπτών για κλείσιμο. Απάντηση: ναι, όλα τα PC του ίδιου δικτύου έχουν τον ίδιο router ως πύλη – αυτό θα το δούμε αναλυτικά στο Κεφ. 4 (IP, DHCP). Γεφυρώνει με την επόμενη ώρα.