## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · 2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ · §2.2
Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα και παρουσίαση του θέματος.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Θέλετε να αλλάξετε μια κάρτα στον υπολογιστή σας. Τι κάνετε ΠΡΙΝ πιάσετε το κατσαβίδι;
Ρεύμα;
Φωτογραφίες;
Στατικός ηλεκτρισμός;
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
2
Notes: Αφόρμηση. Αφήστε τους να απαντήσουν ελεύθερα και γράψτε τις απαντήσεις. Θα τις συγκρίνουμε με τους 10 κανόνες του βιβλίου.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να εφαρμόζετε αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας πριν από κάθε παρέμβαση
Να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία
Να αναγνωρίζετε τις βασικές συσκευές μέσα στην κεντρική μονάδα (ΚΜ)
Να αποσυναρμολογείτε και να συναρμολογείτε μια ΚΜ με τη σωστή σειρά
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
3
Notes: Στόχοι §2.2 (συνοπτικά).

## Slide 4
Απαραίτητος εξοπλισμός
Εργαλεία
Κατσαβίδια διαφόρων μεγεθών και τύπων
Μικρή πένσα, μυτοτσίμπιδο, κόπτης καλωδίων
Φακός
Δέστρες (δεματικά)
Πεπιεσμένος αέρας και υλικά καθαρισμού
Εξοπλισμός προστασίας
Γάντια
Γυαλιά προστασίας
Μάσκα
Βραχιόλι γείωσης
Αντιστατική επιφάνεια εργασίας
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
4
Notes: Αν έχετε κάποια από αυτά στο εργαστήριο, δείξτε τα.

## Slide 5
Κανόνες ασφάλειας – ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
Βγάζουμε ΚΑΙ το καλώδιο ρεύματος (δεν αρκεί ο διακόπτης)
Δεν ανοίγουμε τροφοδοτικό και οθόνη
Γάντια, γυαλιά, βραχιόλι γείωσης (ή γειωνόμαστε)
Βγάζουμε κοσμήματα, βραχιόλια, ρολόι
Καθαρός, άνετος χώρος εργασίας
Κάρτες και μητρική: από τις άκρες
Όχι μαγνητισμένα εργαλεία
Όχι εξαρτήματα το ένα πάνω στο άλλο
Φύλαξη σε αντιστατικές συσκευασίες
Χαλασμένα υλικά: ανακύκλωση, όχι σκουπίδια
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
5
Notes: Οι κανόνες ισχύουν είτε για πλήρη αποσυναρμολόγηση είτε για μικρή επιδιόρθωση και προστατεύουν και τον τεχνικό και τη συσκευή.

## Slide 6
Δεν αρκεί ο διακόπτης!
Βγάζουμε ΚΑΙ το καλώδιο ρεύματος
Και δεν ανοίγουμε ποτέ τροφοδοτικό ή οθόνη.
Γιατί; Ο διακόπτης μπορεί να έχει χαλάσει και η ΚΜ να έχει ακόμη ρεύμα. Τροφοδοτικό και οθόνη μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα ακόμη και εκτός ρεύματος – η επισκευή τους δεν είναι δουλειά του τεχνικού υπολογιστών.
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
6
Notes: Το πιο σημαντικό μήνυμα της ώρας.

## Slide 7
Τι βρίσκουμε μέσα σε μια κεντρική μονάδα
Τροφοδοτικό ATX
Δίνει ρεύμα σε όλα τα εξαρτήματα
Μητρική πλακέτα
Πάνω της συνδέονται όλα
Σκληρός δίσκος
Αποθήκευση δεδομένων
Οδηγός οπτικών δίσκων
CD / DVD
Κάρτες επέκτασης
Π.χ. κάρτα γραφικών, κάρτα δικτύου
Καλώδια τροφοδοσίας
Ρεύμα προς τα επιμέρους συστήματα
Καλώδια πρόσοψης
Από το μπροστινό μέρος της θήκης στη μητρική
Καλώδια δεδομένων
Από τη μητρική σε δίσκους και οπτικούς οδηγούς
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
7
Notes: Αν υπάρχει ανοιχτή ΚΜ στην τάξη, δείξτε κάθε εξάρτημα. Εναλλακτικά, φωτογραφία εσωτερικού ΚΜ.

## Slide 8
Αποσυναρμολόγηση: η σειρά του βιβλίου
1
Ρεύμα έξω, γείωση και φωτογραφίες του εσωτερικού
2
Αφαιρούμε τις κάρτες επέκτασης
3
Αποσυνδέουμε καλώδια τροφοδοσίας, πρόσοψης και δεδομένων
4
Αφαιρούμε το τροφοδοτικό (4 βίδες από πίσω)
5
Αφαιρούμε τη μητρική πλακέτα
6
Αφαιρούμε δίσκους και οπτικούς οδηγούς (προς τα πίσω)
Προσοχή
Πιάνουμε τα καλώδια από τον σύνδεσμο, όχι από το καλώδιο
Κάποιοι σύνδεσμοι έχουν ασφάλεια (μητρική, SATA)
Τροφοδοτικό: μόνο οι βίδες που το στερεώνουν στη θήκη
Το καλώδιο του ανεμιστήρα CPU δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί
Κάρτα γραφικών: μπορεί να έχει ασφάλεια στη βάση
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
8
Notes: Σε θήκες χωρίς εργαλεία (toolless) οι κάρτες συγκρατούνται με πλαστικό έλασμα αντί για βίδα.

## Slide 9
Συναρμολόγηση: περίπου η αντίστροφη πορεία
1
Τοποθετούμε και στερεώνουμε το τροφοδοτικό
2
Τοποθετούμε τις μονάδες δίσκων (μπορούμε να βάλουμε πρώτα τα καλώδια δεδομένων)
3
Τοποθετούμε και στερεώνουμε τη μητρική
4
Συνδέουμε καλώδια τροφοδοσίας, δεδομένων και πρόσοψης
5
Τοποθετούμε τις κάρτες επέκτασης
Καλή πρακτική
Κινήσεις ελεγχόμενες, προσεκτικές, μετρημένες
Γάντια: οι λαμαρίνες κόβουν
Όχι απότομα τραβήγματα καλωδίων
Μετράμε τον χρόνο κάθε εργασίας – χρειάζεται για την τιμολόγηση
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
9
Notes: Η σύνδεση καλωδίων εξηγείται αναλυτικά στις επόμενες ώρες.

## Slide 10
Το βιβλίο (2015) και σήμερα
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Τι ισχύει σήμερα;
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
Οπτικός οδηγός σε κάθε ΚΜ
Σπάνιος· οι νέες θήκες συχνά δεν έχουν θέση 5,25″
Δίσκοι βιδωμένοι μπροστά
SSD M.2 πάνω στη μητρική ή 2,5″ πίσω από το πλαίσιο
Κάρτα δικτύου ως κάρτα επέκτασης
Ethernet και Wi‑Fi ενσωματωμένα στη μητρική
Κάρτα γραφικών με μία βίδα
Βαριές κάρτες με δικά τους καλώδια ρεύματος και στήριγμα
Προσομοίωση Cisco σε Flash
Το Flash δεν λειτουργεί πια· υλικό Cisco στο netacad.com
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
10

## Slide 11
Ώρα για το φύλλο εργασίας 2
Ανοίξτε: Κεφ2_Ώρα2_Φύλλο_Εργασίας.docx και Κεφ2_Ώρα2_Εφαρμογή_Κεντρική_Μονάδα.html
Α
Ξεκινάω
Εργαλείο ή προστασία; Κανόνες ασφάλειας, εικόνες εσωτερικού ΚΜ.
Β
Προχωράω
Σειρά αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης, βίντεο και σύγκριση με το βιβλίο.
Γ
Πρόκληση
Σενάρια, κοστολόγηση εργασίας, διάγραμμα ροής.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 2.2 · Η κεντρική μονάδα: ασφάλεια, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση
11
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 12
Ανακεφαλαίωση
Πρώτα ασφάλεια: ρεύμα έξω, γείωση, φωτογραφίες
Αποσυναρμολόγηση: κάρτες → καλώδια → τροφοδοτικό → μητρική → δίσκοι
Συναρμολόγηση: τροφοδοτικό → δίσκοι → μητρική → καλώδια → κάρτες
Ερώτηση εξόδου: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε την επόμενη φορά που θα ανοίξετε έναν υπολογιστή;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας.