## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · 3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ · §2.3
Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα και παρουσίαση του θέματος.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Αλλάζετε επεξεργαστή, μνήμη και κάρτα γραφικών. Ποιο μέρος του υπολογιστή μπορεί να μείνει ίδιο για χρόνια;
Η θήκη! Είναι ο «σκελετός» του υπολογιστή: φιλοξενεί όλες τις συσκευές. Αν επιλεγεί σωστά, μένει ίδια μετά από πολλές αναβαθμίσεις.
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
2
Notes: Αφήστε λίγα δευτερόλεπτα για απαντήσεις πριν αποκαλύψετε την απάντηση.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να αναγνωρίζετε τους τύπους θηκών και πού ταιριάζει ο καθένας
Να διαβάζετε και να ερμηνεύετε τις προδιαγραφές μιας θήκης
Να επιλέγετε θήκη ανάλογα με τα εξαρτήματα και τον ρόλο του υπολογιστή
Να ανοίγετε θήκες και να στερεώνετε δίσκους, κάρτες και μητρική
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
3
Notes: Στόχοι §2.3 (συνοπτικά).

## Slide 4
Πώς διαλέγουμε θήκη: 7 κριτήρια
Μέγεθος μητρικής
Το πρότυπο ATX καθορίζει και τις θήκες
Πλήθος εξαρτημάτων
Πόσοι δίσκοι, τι ψύξη
Σημείο τοποθέτησης
Γραφείο ή πάτωμα; σαλόνι, data room, infokiosk;
Ρόλος
Γραφείο, server, home cinema
Συχνότητα παρεμβάσεων
Πόσο συχνά θα ανοίγουμε τη θήκη;
Αισθητική
Σχέδιο, χρώμα, φωτισμός, διαστάσεις
Κόστος
Πόσα θέλουμε να επενδύσουμε
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
4
Notes: Διαδικασία επιλογής: καταγράφουμε απαιτήσεις → διαλέγουμε τύπο → κάνουμε έρευνα αγοράς.

## Slide 5
Είδη θηκών
Κατηγορία | Ύψος | Θέσεις δίσκων | Για ποιον / πού
Πλήρους ύψους (Full Tower) | > 60 εκ. | 5 έως 10 | Servers, αυξημένες απαιτήσεις υλικού
Μεσαίου ύψους (Mid Tower) | 45–60 εκ. | 3–5 | Χρήστες με μεσαίες απαιτήσεις
Μικρού ύψους (Mini Tower) | 35–45 εκ. | συνήθως 3 | Χωρίς ανάγκες επέκτασης, λίγος χώρος
HTPC / Media Center | — | λίγες | Home cinema: μικρή μητρική, χαμηλός θόρυβος, εξωτερικό τροφοδοτικό
Επιτραπέζιο (Desktop) | — | λίγες | Πάνω στο γραφείο: τράπεζες, ταμεία καταστημάτων
Πάγκου εργασίας (Bench) | — | — | Ανοιχτές θήκες για δοκιμές στον πάγκο του τεχνικού
Δεν υπάρχει απόλυτη τυποποίηση στις διαστάσεις και στην ονοματολογία των θηκών.
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
5
Notes: Ζητήστε να μαντέψουν ποια θήκη έχουν οι υπολογιστές του εργαστηρίου.

## Slide 6
Διαβάζουμε προδιαγραφές (παράδειγμα βιβλίου)
Με ύψος 51 εκ., αυτή η θήκη είναι Mid Tower.
Χαρακτηριστικό | Τιμή | Χαρακτηριστικό | Τιμή
Διαστάσεις (Υ×Π×Β) | 510 × 233 × 500 χιλ. | Θέσεις 5,25″ / 3,5″ / 2,5″ | 3 / 7 / 9
Βάρος | 8 κιλά | Θέσεις καρτών επέκτασης | 7 + 1
Μητρική | ATX, micro ATX | Θύρες πρόσοψης | 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, ήχος
Τροφοδοτικό | Κάτω · ATX PS2 / EPS 12V | Φίλτρα αέρα | 2
Μέγ. ύψος ψύκτρας CPU | 170 mm | Μέγ. μήκος κάρτας γραφικών | 420 mm
Ανεμιστήρες | Πάνω, μπροστά, πίσω, πλάι, κάτω | Εγγύηση | 3 χρόνια
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
6
Notes: Εστιάστε στα δύο «μέγιστα»: ύψος ψύκτρας και μήκος κάρτας γραφικών – συχνή αιτία ασυμβατότητας. Θα τα ελέγξουν στην εφαρμογή «Χωράει;».

## Slide 7
Άνοιγμα όρθιας θήκης
1
Μελετάμε την κατασκευή και το διάγραμμα του κατασκευαστή
2
Αν χρειάζεται, αφαιρούμε πρώτα την πρόσοψη (τραβάμε προσεκτικά το κάτω μέρος προς τα έξω)
3
Με σταυροκατσάβιδο αφαιρούμε τις βίδες του αριστερού πλαϊνού (ή μετακινούμε τα ελάσματα)
4
Τραβάμε το πλαϊνό συρταρωτά προς τα πίσω και το αφαιρούμε
Να θυμάστε
Άλλες θήκες ανοίγουν με εργαλεία, άλλες χωρίς
Στα επιτραπέζια (desktop) κουτιά αφαιρείται το επάνω μέρος
Πριν από όλα: ρεύμα έξω και γείωση (§2.2)
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
7

## Slide 8
Στερέωση συσκευών
Μονάδες δίσκων
Σε σταθερά ή αφαιρούμενα αρθρώματα, με βίδες διαφορετικές από της θήκης. Πρώτα οι δίσκοι στο άρθρωμα, μετά το άρθρωμα στη θήκη.
Κάρτες επέκτασης
Στην υποδοχή της μητρικής, με τις θύρες προς τα πίσω. Στερέωση με βίδα ή πλαστικό στήριγμα (χωρίς εργαλεία).
Μητρική πλακέτα
Βίδες πάνω σε αποστάτες (stand-off), λίγα χιλιοστά από την πλάτη. Ή πλαστικά στηρίγματα. Σε κάποιες θήκες βγαίνει όλη η πλάτη.
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
8
Notes: Συρόμενη μονάδα DVD: βγάζουμε καλώδια δεδομένων και ρεύματος → πιέζουμε το έλασμα → τη σύρουμε από μπροστά.

## Slide 9
Το βιβλίο (2015) και σήμερα
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Τι ισχύει σήμερα;
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
Θέσεις 5,25″ για DVD
Οι περισσότερες νέες θήκες δεν έχουν· οπτικοί οδηγοί εξωτερικοί
Πολλές θέσεις για δίσκους 3,5″
SSD M.2 πάνω στη μητρική· λίγες θέσεις δίσκων
USB 2.0 / 3.0 στην πρόσοψη
USB 3.2 και θύρα USB‑C
Full Tower για servers
Οι servers μπαίνουν κυρίως σε rack (1U, 2U…)
Μεταλλικά πλαϊνά με βίδες
Γυάλινα πλαϊνά, κάλυμμα τροφοδοτικού, κάρτες γραφικών > 30 εκ.
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
9

## Slide 10
Ώρα για το φύλλο εργασίας 3
Ανοίξτε: Κεφ2_Ώρα3_Φύλλο_Εργασίας.docx και Κεφ2_Ώρα3_Εφαρμογή_Θήκες.html
Α
Ξεκινάω
Τύποι θηκών στην εφαρμογή, εικόνες, Σωστό/Λάθος.
Β
Προχωράω
Προδιαγραφές θήκης από e-shop, θήκη για 4 ρόλους.
Γ
Πρόκληση
«Χωράει;» έλεγχος, όγκος σε λίτρα, ροή αέρα.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 2.3 · Κουτιά και θήκες επιτραπέζιων υπολογιστών
10
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 11
Ανακεφαλαίωση
Η θήκη είναι ο σκελετός του υπολογιστή
Full / Mid / Mini Tower, HTPC, Desktop, Bench: ανάλογα με ρόλο και χώρο
Ελέγχουμε μητρική, θέσεις, μέγιστη κάρτα γραφικών και ψύκτρα
Ερώτηση εξόδου: Ποια θήκη θα διαλέγατε για τον υπολογιστή του σπιτιού σας και γιατί;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας.