## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ · §2.4
Το τροφοδοτικό ATX
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα και παρουσίαση του θέματος.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Ο υπολογιστής κάνει ξαφνικές επανεκκινήσεις και οι θύρες USB «χάνονται». Τι φταίει;
Συχνά φταίει το τροφοδοτικό! Πολλά «ανεξήγητα» προβλήματα οφείλονται σε μικρές αλλαγές τάσεων ή σε ανεπαρκή ισχύ όταν ο υπολογιστής δουλεύει πολύ.
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
2
Notes: Ρωτήστε πρώτα τι θα υποψιάζονταν (δίσκο, Windows, ιό) και μετά αποκαλύψτε.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να περιγράφετε τη λειτουργία του τροφοδοτικού
Να αναγνωρίζετε και να ονομάζετε τους συνδέσμους του
Να αντιστοιχίζετε τάση με χρώμα καλωδίου
Να υπολογίζετε την ισχύ που χρειάζεται ένας υπολογιστής
Να διαβάζετε προδιαγραφές και να συγκρίνετε τροφοδοτικά
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
3
Notes: Στόχοι §2.4.

## Slide 4
Τι κάνει το τροφοδοτικό (PSU)
Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα της πρίζας σε συνεχές ρεύμα για όλες τις συσκευές της κεντρικής μονάδας.
230 V AC
Είσοδος: εναλλασσόμενο ρεύμα της πρίζας
+3,3 / +5 / +12 / −12 V
Έξοδοι συνεχούς ρεύματος (DC)
±5%
Αποδεκτή απόκλιση τάσης, για φορτίο έως 70%
Αν μια συσκευή θέλει άλλη τάση, τη δίνει ρυθμιστής τάσης πάνω στη μητρική.
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
4
Notes: Τα τροφοδοτικά ATX έχουν τυποποιημένες διαστάσεις και χωράνε σε κάθε θήκη ATX· το βάθος μπορεί να διαφέρει. Ψύχονται με δικό τους ανεμιστήρα.

## Slide 5
Οι σύνδεσμοι του τροφοδοτικού
Σύνδεσμος | Ακίδες | Τι τροφοδοτεί
P1 – μητρικής | 24 (20 + 4) | Μητρική πλακέτα· οι 4 αποσπώνται για παλιές μητρικές 20 ακίδων
SATA | 15 | Σκληροί δίσκοι και οπτικοί οδηγοί SATA
Molex | 4 | Παλαιότερες συσκευές IDE
12 V επεξεργαστή | 4 | Βοηθητική τροφοδοσία επεξεργαστή
12 V – 8 ακίδων | 8 | Επεξεργαστής ή κάρτα γραφικών
PCIe (PEG) | 6 | Επιπλέον 12 V για κάρτες γραφικών PCI Express
Berg | 4 | Μονάδα δισκέτας (FDD)
Το βιβλίο ονομάζει «PEG» και τους συνδέσμους 12 V του επεξεργαστή· σήμερα λέγονται ATX12V / EPS12V (CPU 4+4) και το PEG (PCIe 6+2) αφορά μόνο κάρτες γραφικών.
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
5
Notes: Αν έχετε παλιό τροφοδοτικό, δείξτε κάθε σύνδεσμο. Μετατροπέας Molex → SATA: για παλιά τροφοδοτικά με λίγα καλώδια SATA.

## Slide 6
Χρώματα καλωδίων (σύνδεσμος 24 ακίδων)
Χρώμα | Τάση / σήμα | Χρώμα | Τάση / σήμα
Πορτοκαλί | +3,3 V | Μαύρο | Γείωση
Κόκκινο | +5 V | Πράσινο | Εκκίνηση (PS_ON)
Κίτρινο | +12 V | Γκρι | Καλή λειτουργία (Power Good)
Μπλε | −12 V | Μωβ | +5 V αναμονής
Καφέ | +3,3 V (αίσθηση) | — | Ακίδα 20: κενή
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
6
Notes: Μνημονικό: Κίτρινο = +12 (τα πιο «δυνατά» εξαρτήματα: επεξεργαστής, κάρτα γραφικών), Κόκκινο = +5, Πορτοκαλί = +3,3. Πηγή του πίνακα στο βιβλίο: Wikipedia (ATX).

## Slide 7
Σύνδεση και αφαίρεση: να θυμάστε
1
Οι σύνδεσμοι μπαίνουν μόνο με έναν τρόπο – λάθος σύνδεση = σχεδόν σίγουρη ζημιά
2
Οι σύνδεσμοι 4, 6, 8 και 20/24 ακίδων έχουν ασφάλεια: την πιέζουμε για να βγουν
3
Ποτέ δεν τραβάμε με δύναμη ούτε από τα καλώδια
4
Σφιχτός σύνδεσμος: μικρές παλινδρομικές κινήσεις κατά μήκος του
5
Πολλά προβλήματα λύνονται αν βγάλουμε και ξαναβάλουμε τον σύνδεσμο
Συμπτώματα κακής τροφοδοσίας
Ο υπολογιστής δεν ξεκινά
Ξαφνικές επανεκκινήσεις
Δίσκοι και ανεμιστήρες δεν γυρίζουν
Αστοχίες εγγραφής δεδομένων
Οι θύρες USB δυσλειτουργούν
Μυρωδιά καμένου πλαστικού
Καμένοι πυκνωτές στη μητρική
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
7
Notes: Σε παλιά συστήματα οι σύνδεσμοι «κολλάνε» λόγω θερμοδιαστολών και οξείδωσης.

## Slide 8
Διαβάζουμε τις προδιαγραφές
Μορφή (form factor)
ATX12V, τυπικά 150 × 86 × 140 χιλ.
Μέγιστη ισχύς
σε Watt, π.χ. 500 W
Τάση εισόδου
π.χ. 230 V AC
MTBF
μέσος χρόνος μέχρι βλάβη, π.χ. 100.000 ώρες
Απόδοση – 80 PLUS
τουλάχιστον 80% σε φορτίο 20%, 50% και 100%
Κυκλώματα προστασίας
OCP (υψηλό ρεύμα), OVP (υπέρταση), OLP (υψηλό φορτίο)
Ανεμιστήρας
80 έως 150 χιλ.
Σύνδεσμοι εξόδου
π.χ. 1× 20+4, 1× CPU 4+4, 6× SATA
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
8
Notes: Ένα καλό τροφοδοτικό είναι «καλή επένδυση»: βοηθά τη σωστή λειτουργία και μπορεί να μείνει μετά από αναβαθμίσεις.

## Slide 9
Πόση ισχύ χρειάζομαι; (παράδειγμα βιβλίου)
Αθροίζουμε την κατανάλωση όλων των συσκευών και προσθέτουμε 20%–40%: τα τροφοδοτικά αποδίδουν καλύτερα στο 60%–80% της μέγιστης ισχύος τους.
300 W
Άθροισμα συσκευών
+ 120 W
40% περιθώριο
= 420 W
Απαιτούμενη ισχύς
500–550 W
Επιλογή, με πρόβλεψη αναβαθμίσεων
Απόδοση 80% → το 20% γίνεται θερμότητα. Απόδοση 60% → χάνεται το 40%!
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
9
Notes: Για μεγαλύτερη ακρίβεια υπάρχουν online υπολογιστές ισχύος (PSU calculators). Στην εφαρμογή υπάρχει δικός μας υπολογιστής.

## Slide 10
Το βιβλίο (2015) και σήμερα
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Τι ισχύει σήμερα;
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
Πρότυπο ATX12V v2.31
ATX 3.0 / 3.1: αντέχουν απότομες αιχμές ισχύος των καρτών γραφικών
Κάρτες γραφικών με 6/8 ακίδες
Νέος σύνδεσμος 12V‑2x6 (16 ακίδες), έως 600 W
80 PLUS = τουλάχιστον 80%
Βαθμίδες Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium
Berg (δισκέτα) και Molex (IDE)
Σπάνια πια· οι δίσκοι M.2 παίρνουν ρεύμα από τη μητρική
Μη αρθρωτά (non‑modular)
Συχνά modular: συνδέουμε μόνο τα καλώδια που χρειάζονται
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
10

## Slide 11
Ώρα για το φύλλο εργασίας 4
Ανοίξτε: Κεφ2_Ώρα4_Φύλλο_Εργασίας.docx και Κεφ2_Ώρα4_Εφαρμογή_Τροφοδοτικό.html
Α
Ξεκινάω
Χρώματα καλωδίων και σύνδεσμοι στην εφαρμογή, Σωστό/Λάθος.
Β
Προχωράω
Υπολογισμός ισχύος, συμπτώματα, σύγκριση 3 τροφοδοτικών.
Γ
Πρόκληση
Σενάρια, απόδοση και κόστος ρεύματος, online calculator.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 2.4 · Το τροφοδοτικό ATX
11
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 12
Ανακεφαλαίωση
230 V AC → +3,3 / +5 / +12 / −12 V DC
Κίτρινο +12 · Κόκκινο +5 · Πορτοκαλί +3,3 · Μαύρο γείωση
Ισχύς = άθροισμα + 20–40%, με πρόβλεψη αναβαθμίσεων
Ερώτηση εξόδου: Ποιο σύμπτωμα θα σας έκανε να υποψιαστείτε πρώτα το τροφοδοτικό και γιατί;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας.