## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · 5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ · §2.5
Ψύξη του υπολογιστή
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα και παρουσίαση του θέματος.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Γιατί ζεσταίνεται το κινητό όταν παίζετε ή φορτίζει; Τι γίνεται με αυτή τη θερμότητα μέσα σε έναν υπολογιστή;
Όλα τα εξαρτήματα που παίρνουν ρεύμα βγάζουν θερμότητα. Αν δεν απομακρυνθεί, η θερμοκρασία ανεβαίνει και τα ηλεκτρονικά δυσλειτουργούν. Γι’ αυτό η ψύξη είναι κρίσιμης σημασίας.
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
2
Notes: Αφόρμηση από την καθημερινότητα.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να εξηγείτε γιατί η ψύξη είναι σημαντική
Να περιγράφετε και να αναγνωρίζετε παθητική, ενεργή και υδρόψυξη
Να αναγνωρίζετε τους τύπους ανεμιστήρων και πού συνδέονται
Να τοποθετείτε, να καθαρίζετε και να συντηρείτε την ψύξη
Να παρακολουθείτε θερμοκρασίες και στροφές
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
3
Notes: Στόχοι §2.5 (συνοπτικά – το βιβλίο έχει 11).

## Slide 4
Θερμότητα και θερμοκρασία
Θερμότητα
Ενέργεια που ρέει από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα
Μονάδα SI: joule
1 kcal = 4.186,8 J = 3,968 Btu
Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω
Θερμοκρασία
Πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα
0 °C = 32 °F · 100 °C = 212 °F
F = 1,8 · C + 32
Δωμάτιο: έως 20 °C τον χειμώνα, 30 °C το καλοκαίρι
Μακριά από ήλιο και καλοριφέρ
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
4
Notes: Η σωστή ψύξη ξεκινά από τη θέση του υπολογιστή μέσα στον χώρο.

## Slide 5
Τεχνικές ψύξης
Παθητική
Χωρίς κατανάλωση ενέργειας: ψύκτρες αλουμινίου ή χαλκού, σωστή θήκη, εξοικονόμηση ενέργειας, εξαρτήματα χαμηλής κατανάλωσης.
Ενεργή
Με ηλεκτρική υποβοήθηση: κυρίως ανεμιστήρες πάνω σε ψύκτρες και στη θήκη.
Υδρόψυξη
Υγρό κυκλοφορεί με αντλία από το water block στο ψυγείο (radiator). Καλύτερη απόδοση, λιγότερος θόρυβος – αλλά ακριβότερη και πιο σύνθετη.
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
5
Notes: Ψύκτρα (heat sink): μεταλλικό στοιχείο που αυξάνει την επιφάνεια επαφής με τον αέρα. Μπαίνει πάντα με θερμοαγώγιμη πάστα.

## Slide 6
Ποια εξαρτήματα ζεσταίνονται;
Χρειάζονται δικό τους σύστημα ψύξης: επεξεργαστής (CPU), κάρτα γραφικών (GPU), chipset, σκληροί δίσκοι, τροφοδοτικό και μνήμη.
> 90 °C
Επεξεργαστής ή κάρτα γραφικών χωρίς ψύξη – πολύ εύκολα
40–250 χιλ.
Μεγέθη ανεμιστήρων
5 / 12 V
Τάση ανεμιστήρων · οι στροφές μετριούνται σε RPM
Οι ανεμιστήρες (μαζί με τους δίσκους) είναι η κύρια πηγή θορύβου.
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
6

## Slide 7
Ροή αέρα μέσα στη θήκη
1
Ο μπροστινός κάτω ανεμιστήρας φέρνει κρύο αέρα και ψύχει τους δίσκους
2
Το τροφοδοτικό (κάτω) παίρνει κρύο αέρα από πίσω
3
Η θερμότητα ανεβαίνει προς τα πάνω
4
Ο πίσω ανεμιστήρας και ο ανεμιστήρας οροφής βγάζουν τον ζεστό αέρα
Σωστή ροή αέρα
Μπροστά: εισαγωγή κρύου αέρα
Πίσω και πάνω: εξαγωγή ζεστού
Φίλτρα και πλέγματα κατά της σκόνης
Heat pipe: χάλκινος σωλήνας που μεταφέρει θερμότητα
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
7
Notes: Το βιβλίο την ονομάζει «εργονομική ροή αέρα (normal air flow)».

## Slide 8
Ανεμιστήρες: πόσα καλώδια;
Καλώδια | Πού συνδέονται | Τι μπορούμε να κάνουμε
2 (+12 V, γείωση) | Απευθείας στο τροφοδοτικό | Γυρίζει μόλις πάρει ρεύμα
3 (+ στροφές) | Μητρική – CHA_FAN | Διαβάζουμε RPM · έλεγχος με αλλαγή τάσης
4 (+ PWM) | Μητρική – CPU_FAN | Διαβάζουμε RPM και ρυθμίζουμε τις στροφές με PWM
Αν ο ανεμιστήρας 3 ή 4 καλωδίων δείχνει 0 στροφές, η μητρική μπορεί να δώσει σήμα βλάβης.
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
8

## Slide 9
Τοποθέτηση ψύξης επεξεργαστή
1
Καθαρίζουμε επεξεργαστή και ψύκτρα από παλιά πάστα
2
Βάζουμε λίγη θερμοαγώγιμη πάστα στο κέντρο του επεξεργαστή
3
Τοποθετούμε την ψύκτρα
4
Ασφαλίζουμε τον μηχανισμό στη βάση (socket)
5
Συνδέουμε τον ανεμιστήρα στην υποδοχή CPU_FAN
Θερμοαγώγιμη πάστα
Γεμίζει τις μικρές ατέλειες ανάμεσα σε ψύκτρα και επεξεργαστή
Λίγη ποσότητα, στο κέντρο, μόνο στον επεξεργαστή
Να μη φτάσει στις επαφές
Με τον καιρό χάνει τις ιδιότητές της
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
9
Notes: Ελέγχουμε πάντα συμβατότητα ψύκτρας και βάσης πριν την αγορά.

## Slide 10
Καθαρισμός και συντήρηση
Πόσο συχνά;
1–2 φορές τον χρόνο (8 ώρες/μέρα, γραφείο)
Με τι;
Φυσητήρας, πεπιεσμένος αέρας, μαλακό πινέλο
Πού;
Σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
Απόσταση
50–70 εκ. από τον φυσητήρα
Ανεμιστήρες
Τους κρατάμε με το χέρι για να μη γυρίσουν υπερβολικά
Πινέλο
Δημιουργεί στατικό: μόνο σε πτερύγια, πρόσοψη, πλαίσιο
Η σκόνη μονώνει, ανεβάζει τη θερμοκρασία και φράζει τις εισόδους αέρα.
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
10
Notes: Παρακολούθηση: λογισμικό της μητρικής ή ελεύθερο λογισμικό (το βιβλίο αναφέρει SpeedFan) διαβάζει θερμοκρασίες και στροφές.

## Slide 11
Το βιβλίο (2015) και σήμερα
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Τι ισχύει σήμερα;
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
SpeedFan, Open Hardware Monitor
HWMonitor, HWiNFO, LibreHardwareMonitor
Υδρόψυξη: όχι για μεσαία συστήματα
Έτοιμες κλειστές AIO, προσιτές και για μεσαία PC
Northbridge με δική του ψύκτρα
Ο northbridge είναι πια μέσα στον επεξεργαστή
Επεξεργαστής πάντα με ψύκτρα στο κουτί
Πολλοί ισχυροί επεξεργαστές πωλούνται χωρίς ψύκτρα
Ψύξη σκληρών δίσκων
Οι SSD M.2 NVMe συχνά θέλουν δική τους ψύκτρα
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
11

## Slide 12
Ώρα για το φύλλο εργασίας 5
Ανοίξτε: Κεφ2_Ώρα5_Φύλλο_Εργασίας.docx και Κεφ2_Ώρα5_Εφαρμογή_Ψύξη.html
Α
Ξεκινάω
Παθητική ή ενεργή; Στοιχεία από τη Διαχείριση Εργασιών, Σωστό/Λάθος.
Β
Προχωράω
Σωστή σειρά, μετατροπές °C/°F, όριο θερμοκρασίας του επεξεργαστή σου.
Γ
Πρόκληση
Σενάρια, σύγκριση ψυκτρών, μέτρηση θερμοκρασιών.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 2.5 · Ψύξη του υπολογιστή
12
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 13
Ανακεφαλαίωση
Όλα τα εξαρτήματα βγάζουν θερμότητα – η ψύξη είναι κρίσιμη
Παθητική (ψύκτρες), ενεργή (ανεμιστήρες), υδρόψυξη
Λίγη πάστα, σωστή ροή αέρα, καθαρισμός 1–2 φορές τον χρόνο
Ερώτηση εξόδου: Πού θα βάζατε έναν υπολογιστή μέσα σε ένα δωμάτιο ώστε να ψύχεται σωστά και γιατί;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας.