## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · 6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ · §2.6
Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Notes: Σύντομη σύνδεση με την προηγούμενη ώρα και παρουσίαση του θέματος.

## Slide 2
Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση
Αν ο επεξεργαστής είναι ο «εγκέφαλος» του υπολογιστή, τι είναι η μητρική πλακέτα;
Το «νευρικό σύστημα»: πάνω της μπαίνουν όλα τα εξαρτήματα και συνδέονται τα περιφερειακά. Οι προδιαγραφές της καθορίζουν ποιον επεξεργαστή, ποια μνήμη και ποιες κάρτες μπορούμε να βάλουμε.
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
2
Notes: Η ενότητα είναι μεγάλη (σελ. 79–126). Σε μία ώρα κρατάμε τα βασικά· προχωρήστε γρήγορα στις διαφάνειες.

## Slide 3
Στόχοι: τι θα μπορείτε να κάνετε
Να αναγνωρίζετε τύπους, μέρη και θύρες της μητρικής
Να περιγράφετε βάσεις και χαρακτηριστικά επεξεργαστών
Να διαβάζετε ονομασίες μνήμης RAM και να τη βάζετε σωστά
Να συνδέετε τα καλώδια πρόσοψης
Να εξηγείτε BIOS, UEFI, POST και BIOS Reset
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
3
Notes: Επιλογή από τους 23 στόχους του βιβλίου.

## Slide 4
Μεγέθη μητρικής (form factor)
Πρότυπο | Διαστάσεις (χιλ.) | Πού ταιριάζει
ATX | 305 × 244 | Full, Mid, Mini Tower – το πιο συνηθισμένο
micro ATX | 244 × 244 | Όρθιες θήκες, μικρότερα συστήματα
mini ITX | 170 × 170 | Μικρές θήκες, HTPC
nano ITX | 120 × 120 | Ειδικές κατασκευές
pico ITX | 100 × 72 | Ειδικές κατασκευές
Το πρότυπο ορίζει μέγεθος, οπές στήριξης, πλαίσιο θυρών (I/O shield) και θέσεις καρτών – όχι τις θέσεις των υποδοχών ρεύματος, δίσκων και πρόσοψης.
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
4
Notes: Το βιβλίο αναφέρει και «mini ATX 150 × 150» – δεν αντιστοιχεί σε διαδεδομένο πρότυπο, γι’ αυτό δεν μπήκε στον πίνακα.

## Slide 5
Τα μέρη της μητρικής
Βάση επεξεργαστή
CPU socket
Υποδοχές μνήμης
Memory slots (DIMM)
Υποδοχές επέκτασης
PCIe, PCI, AGP
Πίσω θύρες I/O
USB, δίκτυο, εικόνα, ήχος
Θύρες SATA / IDE
Για δίσκους και οπτικούς οδηγούς
Ακίδες πρόσοψης
Front panel connectors
Κεφαλές ήχου και USB
Για τις θύρες της θήκης
Chipset, BIOS, ρεύμα
Ολοκληρωμένα κυκλώματα και σύνδεσμοι τροφοδοσίας
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
5

## Slide 6
Θύρες στο πίσω μέρος
Θύρα | Τι συνδέουμε | Θύρα | Τι συνδέουμε
USB (μπλε = 3.0) | Περιφερειακά, δίσκους | HDMI | Εικόνα και ήχος (ψηφιακά)
Ethernet RJ45 | Δίκτυο 10 / 100 / 1000 / 10000 Mbps | DVI (-I, -D, -A) | Εικόνα ψηφιακή ή/και αναλογική
PS/2 (μωβ / πράσινη) | Πληκτρολόγιο / ποντίκι | VGA (D-sub, 15 ακίδες) | Αναλογική εικόνα
Ήχος: ροζ / πράσινο / μπλε | Μικρόφωνο / ηχεία / line in | S/P DIF (RCA, Toslink) | Ψηφιακός ήχος
RP-SMA | Κεραία Wi‑Fi | eSATA / FireWire | Εξωτερικοί δίσκοι, κάμερες
DB9 / DB25 | Παλιές σειριακές / παράλληλες συσκευές | — | Η διάταξη δεν είναι τυποποιημένη
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
6
Notes: Αν γίνεται, γυρίστε έναν υπολογιστή του εργαστηρίου και δείξτε τις θύρες.

## Slide 7
Επεξεργαστής: βάση και χαρακτηριστικά
Βάση (CPU socket)
Intel και AMD: οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές
Κάθε βάση δέχεται ΜΟΝΟ συμβατούς επεξεργαστές
LGA: οι ακίδες είναι στη βάση (Intel)
PGA: οι ακίδες είναι στον επεξεργαστή (AMD στο βιβλίο)
Παραδείγματα βιβλίου: LGA1150, LGA1155, AM3+, FM2
Χαρακτηριστικά
Συχνότητα ρολογιού (π.χ. 3 GHz = 3 δισ. κύκλοι/δευτ.)
Cache L1 / L2 / L3
Πυρήνες και πολυνηματική τεχνολογία
x86 (32 bit, έως 4 GB μνήμη) ή x64
Εικονικοποίηση · ενσωματωμένα γραφικά · κατανάλωση (W)
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
7
Notes: Νόμος του Moore: τα τρανζίστορ διπλασιάζονταν περίπου κάθε δύο χρόνια (σήμερα ο ρυθμός έχει επιβραδυνθεί).

## Slide 8
Τοποθέτηση επεξεργαστή
1
Ελέγχουμε ότι η βάση του επεξεργαστή ταιριάζει με της μητρικής
2
Αφαιρούμε το προστατευτικό κάλυμμα της βάσης
3
Ανοίγουμε τον μοχλό και ανασηκώνουμε το μεταλλικό πλαίσιο
4
Ευθυγραμμίζουμε το τρίγωνο του επεξεργαστή με την ένδειξη της βάσης
5
Τον αφήνουμε να «κάτσει» – χωρίς καμία δύναμη
6
Κλείνουμε και ασφαλίζουμε τον μοχλό · μετά η ψύξη
Δεν κάθεται σωστά;
Λάθος προσανατολισμός
Στραβωμένη ακίδα
Ξένο σώμα στη βάση
Σε όλα τα βήματα: προφύλαξη από στατικό ηλεκτρισμό
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
8
Notes: Ένα λάθος στη βάση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

## Slide 9
Μνήμη RAM (DDR SDRAM DIMM)
Πώς διαβάζουμε το όνομα
DDRx-yyyy: yyyy = συχνότητα σε MHz
PCx-yyyyy: ρυθμός μεταφοράς σε MB/s
PC-Rating = συχνότητα × 8
Π.χ. DDR3-1600 = PC3-12800
ECC: βρίσκει και διορθώνει λάθη
CAS latency (CL): καθυστέρηση σε κύκλους ρολογιού
Γενιές (επαφές / τάση)
DDR: 184 / 2,5 V
DDR2: 240 / 1,8 V
DDR3: 240 / 1,5 V
DDR4: 288 / 1,2 V
(Σήμερα και DDR5: 288 / 1,1 V)
Dual channel: ίδια αρθρώματα στο σωστό ζεύγος υποδοχών – βλ. εγχειρίδιο
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
9
Notes: Προσοχή: στον πίνακα του βιβλίου το DDR2-667 γράφεται PC2-4300· το σωστό είναι PC2-5300 (667 × 8).

## Slide 10
Τοποθέτηση μνήμης
1
Ελέγχουμε συμβατότητα (εγχειρίδιο ή CPU-Z)
2
Ανοίγουμε τα δύο άγκιστρα της υποδοχής
3
Γυρίζουμε το άρθρωμα ώστε η εγκοπή να ταιριάζει
4
Το ευθυγραμμίζουμε με την υποδοχή
5
Πιέζουμε κάθετα μέχρι το «κλικ» – κλείνουν τα άγκιστρα
Συμβουλή του βιβλίου
Με 4 υποδοχές: καλύτερα 2 × 2 GB παρά 4 × 1 GB
Έτσι μένει χώρος για αναβάθμιση
Αφαίρεση: πιέζουμε τα άγκιστρα προς τα έξω
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
10

## Slide 11
Chipset και υποδοχές επέκτασης
Chipset
Καθορίζει επεξεργαστή, μνήμη, κάρτες και περιφερειακά
Northbridge
Μνήμη και γραφικά, κοντά στον επεξεργαστή
Southbridge
Περιφερειακά και κάρτες επέκτασης
AGP
Μόνο για γραφικά · x8 έως 2133 MB/s
PCI
Παράλληλος, διαμοιραζόμενος · έως 266 MB/s
PCIe x1 / x4 / x8 / x16
Σειριακός, ανεξάρτητες λωρίδες · x16 για γραφικά
Μια κάρτα PCIe x1 μπαίνει και σε μεγαλύτερη υποδοχή (x8, x16). Οι εκδόσεις PCIe είναι συμβατές προς τα πίσω.
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
11
Notes: AGP, PCI και northbridge/southbridge είναι πια ιστορικά (βλ. διαφάνεια «βιβλίο και σήμερα»).

## Slide 12
Καλώδια πρόσοψης (front panel)
Ακίδες | Τι κάνει | Πολικότητα
PWR SW | Εκκίνηση · πατημένο > 4 δευτ. = κλείσιμο | Δεν έχει σημασία
RESET SW | Επανεκκίνηση | Δεν έχει σημασία
PW LED | Λυχνία λειτουργίας (αναβοσβήνει σε αναμονή) | Έχει: + χρωματιστό, − άσπρο
HDD LED | Αναβοσβήνει σε ανάγνωση / εγγραφή | Έχει: + / −
SPEAKER | Ήχοι (beep) του POST | Κόκκινο +, μαύρο −
LED δεν ανάβει; Γυρίζουμε ανάποδα τον σύνδεσμο – δεν χαλάει τίποτα. Εκκίνηση χωρίς καλώδια: ενώνουμε για μια στιγμή τις 2 ακίδες PWR SW με ίσιο κατσαβίδι.
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
12
Notes: Τα καλώδια ήχου της θήκης μπαίνουν στο Front Panel Audio, οι θύρες USB της θήκης σε κεφαλή USB (συνήθως 2 θύρες ανά κεφαλή).

## Slide 13
BIOS και UEFI
BIOS
Firmware σε chip EEPROM της μητρικής (αναβάθμιση = flashing)
CMOS: κρατά τις ρυθμίσεις με μπαταρία (CR2032)
POST: αυτοέλεγχος υλικού σε κάθε εκκίνηση
Setup με Del, F2 ή F1
Beep (ενδεικτικά): 1 σύντομος = εντάξει · συνεχόμενος = μνήμη · 1 μακρύς + 2 σύντομοι = κάρτα γραφικών
UEFI – η εξέλιξη
Εκκίνηση από δίσκους μεγαλύτερους από 2,2 TB
32/64 bit, πρόσβαση σε όλη τη μνήμη (το BIOS: 16 bit, 1 MB)
Γρηγορότερη εκκίνηση
Καλύτερη προστασία από bootkits
Φιλικό περιβάλλον, με ποντίκι
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
13
Notes: Στο Setup: Main (ώρα, δίσκοι), Hardware Monitor (θερμοκρασίες, στροφές, τάσεις), Boot (σειρά εκκίνησης), Security (κωδικοί), Exit. Στο εργαστήριο: πλοήγηση ΧΩΡΙΣ αποθήκευση αλλαγών.

## Slide 14
BIOS Reset (Clear CMOS)
1
Σβήνουμε τον υπολογιστή και βγάζουμε το καλώδιο ρεύματος
2
Αφαιρούμε την μπαταρία (πιέζοντας το έλασμα)
3
Jumper CLR CMOS από 1-2 σε 2-3 για 10 δευτ. και πίσω
4
Ξαναβάζουμε την μπαταρία
5
Συνδέουμε το ρεύμα και ανοίγουμε τον υπολογιστή
Πότε χρειάζεται;
Δεν γίνεται POST μετά από αλλαγή υλικού ή ρυθμίσεων (π.χ. overclocking)
Ξεχάσαμε τον κωδικό του BIOS
Ακολουθούμε πάντα το εγχειρίδιο της μητρικής
Μπαταρία CMOS: αλλαγή κάθε 3–4 χρόνια ή όταν χάνεται η ώρα
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
14
Notes: Αν δεν υπάρχουν ακίδες ούτε κουμπί: βγάζουμε την μπαταρία για 30 δευτ.

## Slide 15
Το βιβλίο (2015) και σήμερα
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Τι ισχύει σήμερα;
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
Sockets LGA1150, AM3+ · «AMD = PGA»
Intel LGA1700 / LGA1851 · AMD AM5 (κι αυτή LGA)
Μνήμες DDR3 / DDR4
DDR5 στα νέα συστήματα
AGP, PCI, northbridge
PCIe (έως 5.0), ένα chipset, δίσκοι M.2 NVMe
VGA, DVI, PS/2, σειριακή
USB‑C, USB4 / Thunderbolt, DisplayPort, HDMI 2.1
BIOS με μπλε μενού
UEFI με γραφικά· τα Windows 11 θέλουν UEFI, Secure Boot, TPM 2.0
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
15

## Slide 16
Ώρα για το φύλλο εργασίας 6
Ανοίξτε: Κεφ2_Ώρα6_Φύλλο_Εργασίας.docx και Κεφ2_Ώρα6_Εφαρμογή_Μητρική.html
Α
Ξεκινάω
Πού ανήκει κάθε θύρα; Τα στοιχεία του υπολογιστή σου (msinfo32).
Β
Προχωράω
Ονομασίες RAM, σωστή σειρά CPU και RAM, εγχειρίδιο μητρικής.
Γ
Πρόκληση
Σενάρια BIOS/POST, Clear CMOS, μελέτη αναβάθμισης.
Τελειώσατε το Α; Συνεχίστε στο Β. Δεν χρειάζεται να τελειώσουν όλοι τα πάντα.
Κεφ. 2.6 · Η μητρική πλακέτα: επεξεργαστής, μνήμη, BIOS/UEFI
16
Notes: ≈20 λεπτά. Κυκλοφορήστε πρώτα στους λιγότερο εξοικειωμένους. Οι γρήγοροι μπορούν να βοηθήσουν τον διπλανό τους αφού τελειώσουν το Β.

## Slide 17
Ανακεφαλαίωση
Μητρική: ATX 305 × 244, micro ATX 244 × 244 χιλ.
CPU: η βάση πρέπει να ταιριάζει · RAM: DDRx-yyyy = PCx-(yyyy × 8)
BIOS/UEFI: POST, Setup, Clear CMOS
Ερώτηση εξόδου: Τι θα ελέγχατε πρώτα πριν αγοράσετε νέα μνήμη RAM για τον υπολογιστή σας;
Notes: Οι απαντήσεις γράφονται στο τέλος του φύλλου εργασίας.